## Slide 1
BÁO CÁO SEMINAR
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Ứng dụng xử lý câu lệnh dạng âm thanh bằng Matlab
Thực hiện: Nhóm 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT
BỘ MÔN VẬT LÝ TIN HỌC
GVHD: Cô Hứa Thị Hoàng Yến
1

## Slide 2
Điều hành chung
TÔN BÁCH
THANH TÙNG
SỸ NGUYÊN
HẢI ĐĂNG
Lý thuyết, tài liệu và văn bản
Lập trình ứng dụng
Hỗ trợ và kiểm tra
THÀNH VIÊN THỰC HIỆN
2

## Slide 3
NỘI DUNG
Mô tả quá trình
1
Nội dung chính
2
Demo ứng dụng
3
Lời kết
4
3

## Slide 4
MÔ TẢ QUÁ TRÌNH
PHẦN 01
4

## Slide 5
SƠ ĐỒ THỰC HIỆN
5
Quá trình lấy dữ liệu nguồn cần xử lý
1
Xử lý tín hiệu
2
Lượng tử hóa tín hiệu
3
Lưu trữ & phát triển sau này
4

## Slide 6
NỘI DUNG CHÍNH
PHẦN 02
6
Fast Fourier Transform (FFT)
Bộ lọc tín hiệu Butterworth
Lượng tử hóa tín hiệu
GUI MATLAB
Ứng dụng xử lý tín hiệu

## Slide 7
Thế kỷ 18
1805
1965
1/2000
Thuật toán FFT được đặt tên theo nhà toán – vật lý học người Pháp Jean - Baptiste Joseph Fourier.
Carl Friedrich Gauss đã phát minh ra một phương pháp biến đổi Fourier hiệu quả.
James Cooley của IBM và John Tukey của Princeton đã khám phá ra thuật toán này và phổ biến nó.
Được đưa vào Top 10 Thuật toán của thế kỷ 20
FAST FOURIER TRANSFORM (FFT)
7

## Slide 8
Biến đổi Fourier là một phép toán biến đổi tín hiệu từ miền thời gian (không gian) sang miền tần số.
trong đó P là chu kỳ tín hiệu
được gọi là là hệ số Fourier của tín hiệu của X(t)
Theo định lý Fourier, một tín hiệu là sự hợp thành của một số hàm điều hòa với biên độ, tần số và pha cho trước. Dạng chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn, x(t):
8
FAST FOURIER TRANSFORM (FFT)

## Slide 9
Lĩnh vực truyền thông.
Radar và SETI (tìm kiếm trí tuệ ngoài trái đất).
Xử lý tiếng nói.
Thiết bị giám sát.
Theo dõi các tín hiệu từ lòng trái đất.
Tính hiệu trong miền thời gian
Tính hiệu trong miền tần số
Biến đổi FFT
9
Đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico để phân tích tín hiệu tìm kiếm thông tin của người ngoài hành tinh.
Xử lý tiếng nói.
FAST FOURIER TRANSFORM (FFT)

## Slide 10
BỘ LỌC TÍN HIỆU – BỘ LỌC BUTTERWORTH
Bộ lọc FIR được đặc trưng bởi đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn, tức là h(n) chỉ khác không trong một khoảng có chiều dài hữu hạn N:
Bộ lọc FIR
Các phương pháp thiết kế bộ lọc FIR:
Thiết kế bằng biến đổi Fourier
Cửa sổ
Lấy mẫu tần số
10

## Slide 11
Số phép tính để thực hiện ít hơn FIR
Bộ lọc IIR
Được thiết kế qua việc chuyển đổi bộ lọc tương tự sang bộ lọc số.
Đơn giản hơn so với FIR
Các phần tử nhớ trong kết cấu sẽ ít hơn FIR.
Các bảng thông số trong thiết kế bộ lọc số có thể tra được trong nhiều tài liệu.

11
BỘ LỌC TÍN HIỆU – BỘ LỌC BUTTERWORTH

## Slide 12
Bộ lọc IIR
Các dạng thường sử dụng trong thiết kế bộ lọc tương tự:
Bộ lọc Butterworth
Bộ lọc Chebyshev-1
Bộ lọc Chebyshev-2
Bộ lọc Elliptic.
12
BỘ LỌC TÍN HIỆU – BỘ LỌC BUTTERWORTH

## Slide 13
Butterworth là một bộ lọc thông thấp thuộc IIR, hàm bình phương biên độ của đáp ứng tần số bộ lọc Butterworth bậc N:
|Ha(j|2 = (với là tần số cắt)
Bộ lọc Butterworth
Các hàm được sử dụng để thiết kế bộ lọc Butterworth trong Matlab:
Hàm buttord()
Hàm butter()
13
BỘ LỌC TÍN HIỆU – BỘ LỌC BUTTERWORTH

## Slide 14
Hàm buttord():
[N, Wn] = buttord(Wp, Ws, Rp, Rs)
Rp: độ mấp mô của dải thông.
Rs: độ suy giảm của dải chặn.
Wp, Ws: tần số ở mép dải thông và dải chặn.
Bộ lọc Butterworth
14
BỘ LỌC TÍN HIỆU – BỘ LỌC BUTTERWORTH

## Slide 15
[B,A] = butter(N,Wn)
Bộ lọc Butterworth
Bộ lọc thông thấp:
[B,A] = butter(N,Wn,'low')
Bộ lọc thông cao:
[B,A] = butter(N,Wn,'high’)
Bộ lọc chắn dải:
[B,A] = butter(N,Wn,'stop’)
Bộ lọc thông dải:
[B,A] = butter(N,Wn,'bandpass’)
Hàm butter():
15
BỘ LỌC TÍN HIỆU – BỘ LỌC BUTTERWORTH

## Slide 16
LƯỢNG TỬ HÓA TÍN HIỆU
16
Lượng tử hóa là gì?
Quá trình rời rạc hóa tín hiệu về mặt biên độ.
Lượng tử hóa giọng nói có giống lượng tử hóa một tín hiệu đơn giản?

## Slide 17
Quá trình lượng tử hóa một tín hiệu thoại
LƯỢNG TỬ HÓA TÍN HIỆU
NÉN TÍN HIỆU
LƯỢNG TỬ HÓA
MÃ HÓA NHỊ PHÂN
17

## Slide 18
LƯỢNG TỬ HÓA TÍN HIỆU
18
Nén tín hiệu – Xây dựng bộ Compressor
Hàm chức năng nén tín hiệu:
>> compand(in, param, v, method)
Luật A
Luật
A = 87,6
= 255

## Slide 19
LƯỢNG TỬ HÓA TÍN HIỆU
19
Lượng tử hóa tín hiệu sau nén
Hàm chức năng lượng tử hóa:
>> predictor = [0, p(1), p(2), p(3), … , p(m – 1), p(m)] : hàm dự đoán tuyến tính
>> codebook
>> partition
: số đại diện của mỗi khoảng khi phân hoạch đoạn tín hiệu
: chia đoạn (phân hoạch) tín hiệu thành 256 khoảng

## Slide 20
LƯỢNG TỬ HÓA TÍN HIỆU
20
Mã hóa nhị phân
Hàm chức năng lượng mã hóa nhị phân:
Trong đó, index là mảng đã được lượng tử hóa thành mã thập phân

## Slide 21
GUI Matlab
Gõ lệnh “guide” trong Command Window
GUIDE
Tạo một giao diện GUI trống, còn lại tạo GUI với giao diện có sẵn
BLANK GUI
Tự động lưu hai file, một file .m và một file .fig
SAVE FILE
21

## Slide 22
Khi nhấn vào sẽ thực thi lệnh trong cấu trúc hàm callback của nó.
PUSH BUTTON
Tạo một mảng nhóm các biểu tượng với nhau giúp dễ kiểm soát và thao tác
PANEL
Thường để viết nhãn cho các biểu tượng, không thể thay đổi nội dung.
STATIC TEXT
Giao diện đồ họa hiển thị hình ảnh, đồ thị 2D, không gian 3D.
AXES
GUI Matlab
22

## Slide 23
GUI Matlab
23

## Slide 24
GUI Matlab
Trong file .m, tất cả các hàm đều được Matlab hỗ trợ tạo sẵn các hàm chức năng có liên quan.
function App_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
function StartButton_Callback(hObject, eventdata, handles)
App: là tên file .m.
OpeningFcn: đảm nhận nhiệm vụ khởi tạo các biến.
StartButton: là giá trị của Tag.
Callback: là Function khi thực hiện thao tác gì đó trên GUI.
24

## Slide 25
Ứng dụng xử lý câu lệnh
25

## Slide 26
Ứng dụng xử lý câu lệnh
Tạo 1 đối tượng ghi âm, recorder
Ghi âm và ngừng ghi âm
[name, path] = uigetfile('*.wav; *.mp3’);
recorder = audiorecorder(44100, 16, 1);
record(recorder); stop(recorder);
file = fullfile(path, name);
Thực hiện chọn file âm thanh
Tạo đường dẫn hoàn chỉnh
26

## Slide 27
Ứng dụng xử lý câu lệnh
[data, fs] = audioread(file);
sound(data, fs);
plot(data);
title('Signal in Frequency Domain');
xlabel('Time (ms)');
ylabel('X(t)');
27

## Slide 28
Ứng dụng xử lý câu lệnh
>> L = length(data);
>> n = 2^nextpow2(L);
>> Y = fft(data, n);
>> f = fs*(0:(n/2))/n;
>> P = abs(Y/n);
>> plot(f, P(1:n/2+1), 'b')
>> title('Signal in Frequency Domain');
>> xlabel('Frequency (Hz)');
>> ylabel('|P(f)|');
28

## Slide 29
Ứng dụng xử lý câu lệnh
n = 7;
Wp = 512 / (fs/2);
Ws = 2048 / (fs/2);
[b, a] = butter(n, [Wp, Ws], ‘bandpass’);
output = filter(b, a, data);
BUTTERWORTH
29

## Slide 30
Ứng dụng xử lý câu lệnh
for i = 1:k sig_t = frame(:,i); sig_comp = compressor(sig_t); [index,sig_quant] =DPCM(sig_comp,codebook,partition); sig_enc = Encoder(index); end
30

## Slide 31
DEMO ỨNG DỤNG
PHẦN 03
31

## Slide 32
LỜI KẾT
PHẦN 04
32

## Slide 33
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
33
Xây dựng thành công ứng dụng với các chức năng và mục tiêu mà nhóm đã đề ra từ trước.
Hoàn thành được báo cáo tổng kết chi tiết.
Học hỏi được thêm nhiều thứ.

## Slide 34
ƯU ĐIỂM – HẠN CHẾ
34
01
02
01
02
HẠN CHẾ
ƯU ĐIỂM
Giao diện còn đơn giản, chưa được bắt mắt.
Khả năng lọc nhiễu, lọc tạp âm chưa được tối ưu
Là một công cụ hỗ trợ thiết thực, bổ ích.
Giúp người sử dụng hiểu rõ thêm về quá trình xử lý tín hiệu kết hợp kiến thức lý thuyết.

## Slide 35
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
35
Hỗ trợ trong việc thi hành mệnh lệnh tự động.
Machine Learning
Kết hợp trong việc phát triển các ứng dụng, phần mềm trợ lý ảo hỗ trợ.
Công việc & Đời sống
Hỗ trợ trong việc nhận dạng nhanh, chính xác câu lệnh.
Artificial Intelligence
Bộ dữ liệu đa dạng, mã nguồn mở rộng, dễ dàng tự phát triển.
Database & API

## Slide 36
[2] Nguyễn Quốc Trung, “Xử lý tín hiệu và lọc số”.
[3] Quách Tuấn Ngọc, “Xử lý tín hiệu số”.
[4] MathWorks – Fast Fourier Transform, https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html?s_tid=srchtitle
[5] MathWorks – Audio Recording, https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/audiorecorder.record.html?
[6] MathWorks – HDL Butterworth Filter, https://www.mathworks.com/help/hdlfilter/examples/hdl-butterworth-filter.html?
[7] MathWorks – Integer to Bit Converter, https://www.mathworks.com/help/comm/ref/integertobitconverter.html?
CÁC NGUỒN ONLINE
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] ThS Đặng Hoài Bắc, Sách hướng dẫn học tập “XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ”.
CÁC TÀI LIỆU SÁCH
36

## Slide 37
CẢM ƠN
CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
37